## Slide 1: 3.3 模糊控制器设计的基本方法
模糊逻辑控制器 Fuzzy logical controller
简称：模糊控制器 Fuzzy controller FC
功能：
精确量的Fuzzy化
Fuzzy推理
去Fuzzy化

## Slide 2
模糊控制器的基本结构
模糊化
合成决策
非模糊化
对象
知识库
传感器
Fuzzy Controller

## Slide 3
1) 确定输入/输出变量：e, u
2）选择输入/出量的论域、量化因子、比例因子
3）确定模糊语言变量
4) 确定模糊化和非模糊化方法
5) 设计模糊控制规则
6) 编写模糊控制算法
7) 选择FC的采样周期
FC设计的主要内容

## Slide 4
1. 确定输入/输出变量
根据FC的输入/出变量不同，FC可分为以下几
种：
1) 单输入/出FC
E U
一维FC
FC

## Slide 5
2) 二维输入、单输出FC
ｅ ｕ
FC

## Slide 6
FC
3) 三维输入、单输出FC

## Slide 7: 2. 论域、量化因子、比例因子的选择
（1）基本论域
e，ec，u的实际范围称为基本论域
设： e的基本论域：
ec的基本论域：
u的基本论域：

## Slide 8
如
如果精确量e，ec的实际变化范围：

## Slide 9
则

## Slide 10
（2）离散论域
e的模糊集论域：
Ｘ＝{-n,-n+1,···，0,···,n-1,n}
ec的模糊集论域：
Ｙ＝{-m,-m+1,···,0,···,m-1,m}

## Slide 11
u的模糊集论域：
Ｚ={-l,-l+1,···,0,···,l-1,l}
一般
常取

## Slide 12
  注意：
  ①增加论域元素个数．即把量化等级细化，可
  提高精度，但受计算机字长限制，计算量较
  大．
  ②一般选取语言变量的词集：
  正大，正中，正小，零，负小，负中，负大．

## Slide 13
为了保证模糊集能较好地覆盖论域，避免
出现失控现象，选择：

## Slide 14
(3)量化因子
将输入量从基本论域转换到离散论域．
量化因子定义： e的量化因子
ec的量化因子

## Slide 15
一旦选定n，m后：
影响e控制的灵敏度

## Slide 16
（4）比例因子
从控制量u的离散论域 基本论域
定义：

## Slide 17
如果：
u的基本论域中的元素（精确量）
u的离散论域中的任一元素（离散值）

## Slide 18
取得过大，则造成被控对象阻尼程度
取得过小，则会导致被控对象的响应特性迟缓，阻尼

## Slide 19
(5) 的选择
对系统中ＦＣ的影响很大
动态性能
实践表明：对于响应过程长的大惯性系统

## Slide 20
a) 采用数组量化因子实现 变量化因子
b) 采用在不同状态下对 进行自
动调整，保持ＦＣ的鲁棒性.
动态性能：
研究某单输入、输出系统的阶跃响应

## Slide 21
太大，超调大，过渡过程变长
 | 12 | 15 | 20 | 30 | 60 | 
 | 0 | 1.9 | 3.9 | 4.6 | 5.3 | 
 | 6.25 | 6.75 | 8.75 | 9 | 10 | 
比例作用

## Slide 22
，超调 变小，过渡过程变小
 | 67 | 75 | 85 | 150 | 
 | 11 | 9 | 8.3 | 0 | 
 | 8.75 | 8.25 | 8 | 6.25 | 
微分作用

## Slide 23
过小：响应时间过长
过大：导致系统振荡

## Slide 24
稳态性能：
FC不能消除稳态误差，但
过大影响稳态工作，与一般控制系统不
同， 不影响稳态误差．

## Slide 25: 3. 模糊控制器的语言变量
FC的语言变量：误差Ｅ，误差变化EC，控制量U 用五元体表示。
(1) 选择语言变量的词集
在Fuzzy条件语句中用于描述输入／出变量状态的词汇，称为语言变量的词集。
如：“正大”，“正中”，“负小”等词汇的集合，亦称语言变量的模糊状态。

## Slide 26
选择方法：习惯上把事物分为三个等级
如：物 体：大，中，小
运动速度：快，中，慢
年 龄：老，中，青等
一般选择：“大，中，小”三个词汇．

## Slide 27
由于人的行为在正，负两个方向上，可选择：
对于ec, u：
{负大，负中，负小，零，正小，正中，正大}
{NB,NM,NS,O,PS,PM,PB}

## Slide 28
对于e:
{负大，负中，负小，负零，正零，
正小，正中，正大}
{NB,NM,NS,NO,PO,PS,PM,PB}

## Slide 29
注意 :Ⅰ．选择较多的词汇描述语言变量
制定控制规则较方便，但控制
规则变的复杂
Ⅱ．选择词汇过少，语言变量的描
述粗糙，导致性能降低．

## Slide 30
(2) 定义语言变量的模糊子集
语言变量的模糊集由隶属函数 的
形状来描述．
确定 的方法：
操作者的经验，或专家经验
模糊统计方法

## Slide 31
设论域X={-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6}
隶属函数曲线 表示论域X中的元素对语
言变量A的隶属程度．
语言变量的隶属函数曲线

## Slide 32
Fuzzy集
方法：
将确定的隶属函数曲线离散化，得到有限
个点上的隶属度 语言变量的模糊子集

## Slide 33
对于论域{-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6}
语言变量词集{NB,NM,NS,NO,PO,PS,PM,PB}
常取：
PB(正大)－取+6附近， NB(负大)－取-6附近
PM(正中)－取+4附近，NM(负中)－取-4附近
PS(正小)－取+2附近， NS(负小)－取-2附近
PO(正零)－取+0附近， NO(负零)－取-0附近

## Slide 34
误差e模糊词集: {NB,NM,NS,ZO,PS,PM,PB}
隶属函数曲线：

## Slide 35
 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
NB | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NM | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NS | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0
PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1
输入e的语言变量赋值表：

## Slide 36
人们对事物的判断往往沿用正态分布的思维特点，常采用正态函数：

## Slide 37
当E取：NB,NM,NS,NO,PO,PS,PM,PB
a可取-6,-4,-2,-0,+0,+2,+4,+6
b>0的数，b值大， 曲线宽，
b值小， 曲线窄．
当选择正态函数为隶属函数时，赋值表：

## Slide 38
 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.0
PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.2
PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0
ZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NS | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NM | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NB | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 39
注意：不管用什么方法给模糊子集赋值，
对n=6
语言变量词集:
{NB,NM,NS,NO,PO,PS,PM,PB}
都要保证：

## Slide 41
(3) 对控制性能的影响
a. 的形状的影响:
窄型 :反映A具有较高的分辨率和控制
的灵敏度。
宽型 :反映B具有较低的分辨率,控制的
灵敏度低,但控制特性平缓,稳定
性好。

## Slide 42
宽型
窄型

## Slide 43
大误差: 采用 , 低分辨率;
小误差: 采用 , 高分辨率。

## Slide 44: b. 与 之间的影响

## Slide 46
值较小时,控制动作的灵敏度高
值较大时,控制动作的鲁棒性好.
一般取
过大,两个Fuzzy集很难区分．

## Slide 47: 4. 精确量与模糊量之间的相互转换
由FC的基本结构可知:
FC的输入和输出信号 精确量
模糊推理 模糊量
因此在FC控制算法实现过程中
精确量 模糊量
模糊量 精确量

## Slide 48: a. 模糊化方法（精确量 模糊量）
确定数模糊化方法：
方法一：
已知

## Slide 49
（1）
由
求出e对应的量化等级：

## Slide 50
注意：如果
离散化公式：
若e’不是整数，采用四舍五入：
-4.8 -5，2.7 3， -0.4 0

## Slide 51
（2）根据 查找语言变量Ｅ的赋值表
找出在元素 上与最大隶属度相对应的
语言值所决定的模糊集合．

## Slide 52
例如：

## Slide 53
 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.0
PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.2
PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0
ZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NS | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NM | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NB | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 54
又如：设
则
查隶属函数赋值表 +3级上的隶属度：
0.1, 0.7, 0.7

## Slide 55
 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.0
PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.2
PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0
ZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NS | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NM | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NB | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 56
对应的Fuzzy集
即
PM
PS

## Slide 57
方法二：
已知

## Slide 58
（1）
由
求出e对应的量化等级：

## Slide 59
（2）根据 ，令 是如下的一个模糊集：

## Slide 60
如

## Slide 61: b.非模糊化方法（模糊量 精确量）
FC的输出是一个模糊量，要控制执行机
构，还要把这个模糊量转化为一个精确
量，也称清晰化，或非模糊化判决。

## Slide 62
（1） 最大隶属度方法
选择模糊子集中隶属度最大的元素作为控
制量，若模糊子集为U，所选择的隶属度
最大的元素 应满足:
该方法简单易行，实时性好；缺点是概括的信息
量少。

## Slide 63
例：若
则
若
则

## Slide 64
即最大隶属度的点有几个，则取它们的平均值

## Slide 65
但若
应避免!

## Slide 66
语言变量的隶属函数曲线
双峰值2，5
判决相互矛盾

## Slide 67
（2）加权平均法（普通加权法） 重心法

## Slide 68
如
量化等级中-3级 控制输出

## Slide 69: 建立模糊控制规则
模糊控制器的控制规则是以手动控制策略
为基础，利用模糊集合理论将手动控制
策略上升为具体的数值运算，然后由推理
运算结果做出相应的控制动作，使执行机
构控制被控对象的运行。

## Slide 70
（1）常见的Fuzzy控制规则
a. 一维Fuzzy控制器（比例 P 型控制律）
if A then B (若A则B)
if A then B else C (若A则B否则C)

## Slide 71
b. 二维Fuzzy控制器(比例微分PD型控制律)
if A and B then C (若A且B则C)

## Slide 72
（2）建立模糊控制规则表
以二阶位置系统的定位控制为例，总结出模糊控制规则。
设位置误差为e，位置误差的变化为ec，
输出控制为u

## Slide 74
控制原则：
误差e大或较大时：选取较大的控制量U以尽快消除误差e为主：
误差e较小时：选取较小的控制量U，以减小超调，保证系统的稳定性。

## Slide 75
设e的语言变量E的词集为
{NB,NM,NS,NO,PO,PS,PM,PB}
设ec，u的语言变量EC, U的词集为
{NB,NM,NS,ZO,PS,PM,PB}

## Slide 76
a. “若误差负大且误差变化率也负大，则控制量应正大”．
If E=NB and EC=NB then U=PB

## Slide 77
b. “若误差负大且误差变化率正小时，则控制
量正中”
if E=NB and EC=PS then U=PM
误差为负大，误差变化率为正小，系统输出有减小误差的趋势 消除超调，所以应取较小
的U.
c. If E=NB and EC=PB then U=ZO

## Slide 78
同理可得出共56条控制规则，如表所示：
 | NB | NM | NS | ZO | PS | PM | PB
NB | PB | PB | PB | PB | PM | PS | ZO
NM | PB | PB | PB | PB | PM | ZO | ZO
NS | PM | PM | PM | PM | ZO | ZO | NS
NO | PM | PM | PS | ZO | NS | NM | NM
PO | PM | PM | PS | ZO | NS | NM | NM
PS | PS | PS | ZO | NM | NM | NM | NM
PM | ZO | ZO | NM | NB | NB | NB | NB
PB | ZO | ZO | NM | NB | NB | NB | NB
EC的语言变量
E的语言变量
控制规则U

## Slide 80: 6.模糊控制查询表
模糊控制查询表：依据输入量（量化值），根据建立的模糊规则，查询相应的输出量（量化值）。
方法：
（1）间接法求取模糊控制表
（2）Mamdani直接推理法

## Slide 81
（1）直接法求取模糊控制表

## Slide 93: （1）间接法求取模糊控制表

## Slide 95: 间接法求取模糊控制表
如：二维FC：
i=1，2，···，m ； j=1，2，···，n
X={-6,+6} ， Y={-6,+6}，Z={-7,+7}

## Slide 96
X,Y,Z上的Fuzzy Set

## Slide 97
则：

## Slide 98
如果输入：
则：

## Slide 99
找最大判决
i=1，2，···，m ； j=1，2，···，n
离线计算出全部 矩阵 查询表
最后由 查出 实际输出

## Slide 100: （2）Mamdani直接推理法

## Slide 103: 7. 基本模糊控制算法的实现
设一个二维FC：
E ---误差
EC ---误差变化
U ---控制量语言变量

## Slide 104
Fuzzy
化
Fuzzy
控制
算法
非
Fuzzy
化
对象

## Slide 105
1) EC，U的Fuzzy词集：
{NB，NM，NS，ZO，PS，PM，PB}
E的Fuzzy词集：
{NB，NM，NS，NO，PO，PS，PM，PB}

## Slide 106
e，ec的Fuzzy Set论域：
{-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6}
u的Fuzzy Set论域：
{-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7}

## Slide 107
2) 建立Fuzzy Control Rules.
依据e，ec的变化趋势来消除误差，总结出控制规则。
3) 确定E，EC和U的赋值表。
4) 建立模糊控制表 查词表

## Slide 108
 | NB | NM | NS | ZO | PS | PM | PB
NB | PB | PB | PB | PB | PM | ZO | ZO
NM | PB | PB | PB | PB | PM | ZO | ZO
NS | PM | PM | PM | PM | ZO | NS | NS
NO | PM | PM | PS | ZO | NS | NM | NM
PO | PM | PM | PS | ZO | NS | NM | NM
PS | PS | PS | ZO | NM | NM | NM | NM
PM | ZO | ZO | NM | NB | NB | NB | NB
PB | ZO | ZO | NM | NB | NB | NB | NB
EC的语言变量
E的语言变量
控制规则U

## Slide 109
 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.0
PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.2
PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0
ZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NS | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NM | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NB | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 110
 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | -0 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6
PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.0
PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.2
PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0
PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NS | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NM | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NB | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 111
 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7
PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.0
PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0
PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0
ZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NS | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NM | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NB | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 112: 模糊控制表
 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6
-6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
-5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
-4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
-3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1
-2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1
-1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -2 | -1
-0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -4 | -4 | -4

## Slide 113
6) FC算法的实现
a. 采样e(k), e(k)=e(k)-e(k-1)
b. 计算e(k)·Ke X={-6,+6}
e(k)·Kec Y={-6,+6}
c. 查控制表 Uij
d. Uij Ku 输出u

## Slide 114
7) 计算机实现FC算法
主程序：
初始化处理
开始
开中断

## Slide 115
（软件定时）
中断入口
开中断
保护现场
恢复现场
关中断
调FC子程序
返回
中断服务程序：

## Slide 116
FC算法入口

## Slide 117: 8.模糊控制器的控制性能
FC的实现 查控制表（离线计算）
固定不变 不能获得较好的性能
但FC与PID控制相比，具有许多优异性能

## Slide 118
控制对象：

## Slide 119: （1）参数变化：T1，T2

## Slide 120: （2）结构变化： 2阶 3阶

## Slide 121: 3.4 模糊控制规则自调整
1.控制规则可调整的FC
2.带调整因子的控制规则
3.调整因子自寻优
4. FC+PID
5. PID模糊控制
6. 自适应模糊控制

## Slide 122
1.控制规则可调整的FC
控制规则的解析描述
定义：

## Slide 123: 控制规则表
 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3
-3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
-2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1
-1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1
0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2
+1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2
+2 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3
+3 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3
U

## Slide 124: 2.带调整因子的控制规则

## Slide 128: 3.调整因子自寻优
修整因子 调整FC控制规则

## Slide 129
的选择主要依据经验，带有一定的盲目性，不是最佳参数。
自寻优方法
采用ITAE积分性能指标：

## Slide 130
J(ITAE)-误差函数加权时间之后的积分：
I-积分
T-时间
A-绝对值
E-误差

## Slide 131
当 很小，且 ，

## Slide 132
模糊控制规则的自寻优系统：
模
糊
化
非
模
糊
化
对象
寻优过程
J=min

## Slide 134: 4. FC+PID
模糊—PID复合控制
原因：FC PD控制，而FC的输出u是
离散值，是阶跃变化，与离散论
域选择的精度有关。
所以：FC动态性能好，稳态性能差。

## Slide 135
K-软件切换：
复合控制
PID
FC
G(s)

## Slide 136: 5. PID模糊控制
Fuzzy自调整PID参数：
在线调整或查 表

## Slide 137: 6. 自适应模糊控制
Adaptive control 是在对象未知情况下，或对象参数发生变化时，调整控制器的控制参数或方法，使系统达到预期的控制性能。

## Slide 138
模型参考自适应控制(MRAC)—通过调整调节器的参数，使系统和给定的参考模型之间的输出偏差 0。
自校正控制：已知系统的模型设计调节器，在控制时，由辨识方法来确定被控对象的数学模型，再由辨识结果确定调节器参数，使控制性能达到最优。